## Slide 1: Lab05
Marker(測距離) & Tello EDU

## Slide 2: 1. Marker Detection (50%)
calibration
marker detection
pose estimation
controlling

## Slide 3: 1. Marker Detection (50%)
aruco marker
marker detection

## Slide 4: 1. Marker Detection (50%)
# Load the predefined dictionary
dictionary = cv2.aruco.Dictionary_get(cv.aruco.DICT_6X6_250)
# Initialize the detector parameters using default values
parameters = cv2.aruco.DetectorParameters_create()
The list of parameters that can be adjusted including the adaptive threshold values can be found here
Notes: 讀入6x6 marker的dictionary
設定參數，通常預設的就抓得很好了，想看其他的的參數設定可以參考網址

## Slide 5: 1. Marker Detection (50%)
# Detect the markers in the image
markerCorners, markerIds, rejectedCandidates = cv2.aruco.detectMarkers(frame, dictionary, parameters=parameters)
frame = cv2.aruco.drawDetectedMarkers(frame,
markerCorners, markerIds)
Notes: markerCorners: 找到的marker的xy座標 markerIds:偵測到的marker的編號

## Slide 6: 1. Marker Detection (50%)
#Pose estimation for single markers.
rvec, tvec, _objPoints = cv2.aruco.estimatePoseSingleMarkers(markerCorners, 15, intrinsic, distortion)
frame = cv2.aruco.drawAxis(frame, intrinsic, distortion, rvec, tvec, 0.1)
Notes: 15這邊是marker的大小(cm)

## Slide 7: 1. Marker Detection (50%)
calibrate the drone camera
marker detection by drone camera
pose estimation
x: 10.3478
y: 21.5618
z: 3.9908

## Slide 8: 2. Tello EDU (50%)

## Slide 9
設備介紹
電池管家

## Slide 10: 官方範例程式
https://github.com/dji-sdk/Tello-Python

## Slide 11: 官方範例程式：Tello-Video
https://github.com/dji-sdk/Tello-Python/tree/master/Tello_Video
Written in Python 2.7
安裝：

## Slide 12: 官方範例程式：Tello-Video
不同版本的Python
NCTU車輛視覺系統TelloEDU教學

## Slide 13: 官方範例程式：Tello-Video
第一步。打開Tello無人機，並透過Wi-Fi將筆電連接到Tello

## Slide 14: 官方範例程式：執行 Tello-Video
第一步。打開Tello無人機，並透過Wi-Fi將筆電連接到Tello

## Slide 15: 官方範例程式：執行 Tello-Video
NCTU車輛視覺系統TelloEDU教學
在命令列打開程式所在資料夾，並輸入 python main.py, 將顯示一個使用者界面.

## Slide 16: 官方範例程式：執行 Tello-Video
第一步。打開Tello無人機，並透過Wi-Fi將筆電連接到Tello
放入lab05.py

## Slide 17: 修改 tello.py
註解掉def _h264_decode 跟 def _receive_video_thread
增加 import cv2

## Slide 18: 修改 tello.py
def _receive_video_thread(self):
video_ip = "udp://{}:{}".format("0.0.0.0", 11111)
video_capture = cv2.VideoCapture(video_ip)
retval, self.frame = video_capture.read()
while retval:
retval, frame = video_capture.read()
self.frame = frame[..., ::-1] # From BGR to RGB

## Slide 19
將keyboard加入 tello.py 中的Tello物件
Note:
往後撰寫自動飛行的程式碼時,
  一定也要有 keyboard control 功能,
  且要有最高優先權,
  確保自動飛行狀況不佳時仍能手動控制。
修改 tello.py

## Slide 20: Tello API
distance和dist的單位為公尺！
所以在測試時，建議distance和
dist的數字不要設超過"1"！

## Slide 21: 修改 tello_control_ui.py
import Tkinter as tki
from Tkinter import Toplevel, Scale
改成
import tkinter as tki
from tkinter import Toplevel, Scale

## Slide 22: 修改 tello_control_ui.py
except RuntimeError, e:
改成
所有的print全部加括號
print('reset distance to %.1f' % self.distance)

## Slide 23: 取像控制
在Tello_Video資料夾內
放入lab05.py
import tello
import cv2
import time
def main():
drone = tello.Tello('', 8889)
time.sleep(10)
while(True):
frame = drone.read()
frame = cv2.cvtColor(frame, cv2.COLOR_RGB2BGR)
cv2.imshow("drone", frame)
key = cv2.waitKey(1)
if key!= -1:
drone.keyboard(key)
cv2.destroyAllWindows() if __name__ == "__main__":
main()

## Slide 24: 測距離
利用cv2.putText()

## Slide 25: 測距離
若找不到aruco module
pip install opencv-contrib-python

## Slide 26
若無人機無法取像，嘗試關閉防火牆 飛完記得打開